## Slide 1
NEA シミュレーション PJ（geosim）
打合せ 確認事項
決めていただきたいこと・確認したいことの整理
要判断
その場で方針を決めたい
要確認
事実・出典を確認したい
報告
共有のみ
2026-10 ※散乱（拡散反射）の導入は確認済みのため、本資料では扱いません

## Slide 2
本日の確認事項（一覧）
①〜⑧の順に進めます。⑨は共有のみ
# | 項目 | 区分 | 決めたいこと
① | 鏡像の式の abs()（E-12） | 要判断 | 符号付きの式で確定してよいか
② | 吸音率の入力と上限（E-13 ほか） | 要確認 | absorption.csv の出典／上限 0.951 と両面吸音の扱い
③ | COMSOL との突き合わせ | 要確認 | 吸音率の入れ方・本数・モデルの版をそろえる
④ | 残響時間をどの数字で報告するか | 要判断 | T20／EDT／RTany／統計式のどれを設計値に
⑤ | 音圧レベル・STI の絶対値（E-11） | 要判断 | PWL・暗騒音を入れるか、値の出典
⑥ | モデル化のルール（B-23・B-11 ほか） | 要判断 | 曲面の集約・指向性・ブロック参照・DWG 手順
⑦ | 開発の進め方（ブランチ・リスト） | 要判断 | 計算に効く変更の承認／吸音材リストの持ち方
⑧ | 画面（GUI）の方向性 | 要判断 | 1 画面への統合の作り方・面の確認画面
⑨ | 近況と今後の予定 | 報告 | —
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
2

## Slide 3
①
鏡像の式の abs() をどうするか
要判断
TODO E-12。2026-08-14 から暫定で「符号付き」を採用中（docs/議論_鏡像の式のabs問題.md）
何が違うか
元コード（backtrace.f90 907〜917 行）は鏡像の距離に abs() を付けている
虚音源が面の裏側にあると、面を跨がずに遠ざかる向きへ動く
凸な部屋（直方体など）では両者は完全に一致
差が出るのは凹んだ形・宙に浮いた物体・法線を反転したモデル
式（面の単位法線 n、平面 n·x + d = 0）
元： s = |n·p + d|
現在： s = n·p + d（符号付き）
鏡像 p′ = p − 2 s n
A
符号付きで確定（現状のまま）
数学的に正しい。凸な室の結果は元コードと同じ。推奨
B
元コードどおり abs() に戻す
元のプログラムの結果を再現したいとき。凹形状で誤差
C
切り替えられるようにする
検証用に両方を残す。既定をどちらにするかは別途
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
3

## Slide 4
②
吸音率の入力と上限の扱い
要確認
取り違えると吸音を大きく誤る部分。実案件の計算で気づいた点を含む
吸音率表の出典（E-13）
元 Fortran 付属の表が残響室法か垂直入射か不明
いまは種類を指定して読む（未指定なら警告）
public リポジトリには載せていない
→ 出典・種類をご存じなら教えてください
上限 0.951 への丸め
残響室法 → 垂直入射の変換（Paris の式）は α = 1 で解けないため上限で丸めている
「開口（反射無し）」の α = 1.0 も 0.951 になり、垂直入射でも約 5% 反射する
→ 開口は「反射しない面」として別扱いにするか
反射板の両面吸音
反射板を吸音パネルにした条件で上面（天井裏向き）・下面・小口すべてに吸音率が入る
視聴覚室 7-2：265 m²（片面 約 129 m²）／研修室 8：124.6 m²
今回は「両面で良い」とのご指示で計算済み
→ 製品が下面だけなら吸音の見過ぎ。今後の標準を決めたい
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
4

## Slide 5
③
COMSOL（Ray Acoustics）との突き合わせ
要確認
階段教室の解析ケース CASE-01〜07 と管理表を読んだ結果（2026-09-29）
気になる点 | 内容 | ご提案
吸音率の入れ方 | 吸音率関数 int2〜11 が垂直入射に換算済み。COMSOL の吸収係数は入射角に依らないので、吸音が 4〜5 割小さく入る（CASE-01〜06 の T20 が長い原因） | カタログの残響室法の値（安全率後）をそのまま入れる。CASE-07（残響室法版）は geosim に近い
音線の本数 | 本数を半分にしただけ（01→02）で T20・T30 の 1 kHz が 20〜36% 動く | 本数を増やす。読むのは当面 EDT（ほぼ動かない）
条件の同時変更 | CASE-07 は開口・時間リスト・吸音率を同時に変えていて原因を切り分けられない | 1 ケース 1 変更に
モデルの版 | COMSOL は容積 3552 m³（260908）、geosim は 3490 m³（260918） | 同じ版のモデルでそろえる
未割り当ての境界 | 境界 284 のうち 3 枚が既定の壁（α = 0）に落ちている可能性 | 割り当てを確認
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
5

## Slide 6
④
残響時間をどの数字で報告するか
要判断
減衰が二段になる室では T20 を 1 本の直線で読むこと自体に無理がある
例：視聴覚室（500 / 1k Hz 平均 [s]、推奨 0.6〜0.7 s：AIJ-ES）
条件 | T20 | EDT | Sabine | Eyring | Eyring-Knudsen
0-2（現状） | 0.91 | 0.60 | 0.57 | 0.48 | 0.47
7-2（反射板→吸音パネル） | 1.06 | 0.64 | 0.41 | 0.32 | 0.32
8-2（建具→ピンホール） | 0.89 | 0.59 | 0.56 | 0.47 | 0.47
EDT は 3 条件とも推奨の範囲。T20 は範囲より長く、統計式は短い
7-2 は吸音面積が増えるのに T20 が伸びる（天井側の吸音が水平の往復に届かない）
決めたいこと
報告書の設計値をどれにするか
EDT ／ RTany（区間を決める）／ 統計式
T20・T30 は参考として併記するか
RTany の区間を案件ごとに決めて結果に残すか（いまは画面の中だけ。G-41c）
エネルギー和の T20 を標準の出力に入れるか（G-41b）
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
6

## Slide 7
⑤
音圧レベル・STI の絶対値
要判断
TODO E-11。いまの STI は PWL・暗騒音を入れない「残響だけの STI」
0.761
視聴覚室 0-2 の STI （PWL・暗騒音なし）
0.782
7-2 の STI （中盤の響きが減って上がる）
−1〜2 dB
PWL・暗騒音を入れたときの 7-2 のレベル低下（S/N が下がる）
決めたいこと
STI は「残響だけ」で出すか、PWL と暗騒音を入れて出すか（入れると条件の順位が変わりうる）
入れる場合の PWL（話者・スピーカ）と暗騒音の値の出典（実測値／設計目標値）
インパルス応答の振幅は 1/(t·c₀) で規格化しただけ。実測と比べるときの校正の基準をどうするか
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
7

## Slide 8
⑥
モデル化のルール
要判断
いまの実案件では問題が出ていないが、今後のために決めておきたいもの
曲面・ねじれの集約（B-23）
同一平面の判定が「隣の三角形どうし」なので、緩い曲面が連鎖して 1 面になりうる
既存モデルでは起きていない（階段教室 229 面で一致）
→ 直すか・いつ直すか
音源の指向性（B-11）
いまは無指向の点音源だけ
話者・スピーカの指向性を CAD でどう表すか
→ 必要か・表し方
ブロック参照 INSERT（B-12）
いまは読み飛ばしている（什器などが抜ける）
→ 展開するか、分解して渡してもらう運用にするか
DWG（3DSOLID）の取り込み（B-20）
accoreconsole で面の DXF に直せば読めることは確認済み
→ 手順をリポジトリに入れて配るか
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
8

## Slide 9
⑦
開発の進め方
要判断
複数端末・複数人で触っているので、約束ごとを確認したい
項目 | いまのやり方 | 決めたいこと
計算結果に効く変更 | ブランチに置き、共同開発者の判断を仰いでから main へ（画面・表示・資料は main で可） | この運用でよいか。承認の窓口
吸音材リスト（B-21） | 条件表の「吸音率」シート（1000 材料の枠）に案件ごとに持つ | 共通のテンプレートを用意し、案件作成時にコピーする案でよいか
エネルギー和の表（G-41b） | 確認用スクリプトで後から作っている | 計算時に標準で書き出すか（ブランチで提案予定）
import の形（C-2） | geosim/ を cwd にした直接実行のみ | パッケージとして import できる形に一括変更するか
公開範囲 | リポジトリは public。吸音率表・文献・ドライソースはローカルのみ | このままでよいか（private 化の要否）
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
9

## Slide 10
⑧
画面（GUI）の方向性
要判断
最終形は「1 画面で完結」。作り方を決める段階
いま並んでいる画面
PyVista（デスクトップの窓）：面の確認・音線・虚音源・音圧分布
ブラウザ（Edge のアプリ窓）：可聴化・結果を見比べる
tkinter：条件入力（設定画面）
可聴化と見比べる画面は frontend-design で作成。追加のライブラリなし
決めたいこと
統合の土台をどれにするか（G-7c）
ブラウザに寄せる／pyvistaqt + PySide6
面の確認画面の操作性（G-30）：提案 5 案のどれを入れるか
クリックで 1 枚選ぶ・食い違う面だけ順送り・法線に絞る・レイヤを 1 行リスト・断面スライダ
可聴化の音量の合わせ方を切り替えにするか（G-40g・保留中）
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
10

## Slide 11
⑨
近況と今後の予定
報告
9 月中旬〜10 月初の主な動き
24 件
不具合報告 ①〜㉔ を対応・反映
1141 件
数値検証テスト すべて OK
2〜5 分
材料だけ変える条件の計算時間 （初回 2.5 時間。経路の使い回し）
できたこと
可聴化（ドライソース／マイクにリアルタイムで畳み込み）
結果を見比べる画面（条件・足し方・受音点を窓ごとに）
音源が複数のときの計算、1/3 オクターブ（規格の厳密中心周波数）
実案件：階段教室・研修室・視聴覚室の条件検討
今後（急がないもの）
定在波を反射回数で絞って見る・効いている壁を出す（G-42・43）
実測との突き合わせ（来年。E-15）
マイク入力・ハウリング対策の実機試聴、両耳再生（G-40b・c）
面が数千枚を超えたときの高速化（F-2・F-3）
geosim 打合せ 確認事項（2026-10）
11

## Slide 12
本日決めたいこと
①
鏡像の式は符号付きで確定してよいか
②
absorption.csv の出典／開口の上限／反射板の両面吸音
③
COMSOL 側の吸音率の入れ方・本数・モデルの版
④
報告に使う残響時間（EDT・RTany・統計式）
⑤
STI に PWL・暗騒音を入れるか、値の出典
⑥
曲面の集約・指向性・INSERT・DWG 手順
⑦
ブランチの承認・吸音材リスト・公開範囲
⑧
GUI 統合の土台と面の確認画面
決まった内容は TODO.md と CLAUDE.md に反映します