## Slide 1
幾何音響シミュレーション（NEA PJ）
散乱（拡散反射）の
導入方針
方式の比較（計算コスト・精度・設定の難しさ）と、散乱係数の決め方
2026-09-21 ／ WIN250046 ／ Claude
★この資料は検討用です。プログラムにはまだ何も入れていません。

## Slide 2
なぜ散乱が要るのか — 階段教室で起きていること
残響時間が読めない。EDT・C50・STI は使えるが、T20 / T30 だけが信用できない
3.35 倍
T30 が理論値の
吸音を床と天井に集中させた室での実測。
一様に配ると 1.09 倍で収まる
10〜25
非線形性 ξ
ISO 3382-2 の目安は ξ ≦ 10。
125 Hz は受音点 3 点が 20 超
10 % 超
曲率 C（125〜4 kHz）
減衰が二段階になり、
30 dB を 1 本の直線で読めない
これはモデルの限界であって、室の性質ではない
等価吸音面積をそろえて配置だけ変える実験で再現できた。実室の減衰はここまで曲がらない。全モジュールを調べたが、いまのプログラムに散乱係数も拡散反射も無く、反射は 100 % 鏡面である。
市販ソフト（ODEON / CATT-Acoustic / RAVEN）が例外なく散乱係数を持っているのは、この問題を避けられないため。
1

## Slide 3
いまの作りと、散乱がそのままでは入らない理由
★ここが検討の核心。どの方式を採るかは「この 3 段目をどう扱うか」で決まる
1
音線法で探索
どの壁をどの順に当たる経路が
ありそうかを見つける
loop_reflectionmesh
2
重複を削除
同じ壁の並びの経路を
1 本にまとめる
loop_deleteredundancy
3
虚音源で検算
鏡像を組み立てて経路を逆に辿り、
厳密な時刻とエネルギーを出す
loop_noredundancy
4
複素和で合成
虚音源からの波を位相ごと重ねて
インパルス応答にする
impulse
散乱した音線には虚音源が存在しない
3 段目は「その壁に本当に当たるか」を鏡像で検算し、合わない経路をすべて却下する。拡散反射は鏡面の向きから外れるので、散乱を入れた音線は 1 本残らず却下される。つまり散乱の導入は、反射の式を 1 行変える話ではなく、計算の骨組みを変える話になる。
あわせて効いてくること：
・インパルス応答は位相を持つ複素和（査読論文 式(2)）。散乱音には決まった位相が無いので、どこまでを複素和のまま扱うかを決める必要がある（「位相をどう扱うか」のページ）。
2

## Slide 4
用語の整理 — 「散乱係数 s」と「拡散係数 d」は別物
ご指示の「拡散係数」は、シミュレーションで使う量としては散乱係数 s を指す
s
散乱係数 s
ISO 17497-1:2004（残響室法）
・鏡面方向から外れた音のエネルギーの割合。0〜1
・「どちらへ散るか」は問わない。量だけを見る
・シミュレーションが使うのはこちら
・試料を回転させながら測る（Vorländer & Mommertz の方法）
d
拡散係数 d
ISO 17497-2:2012 ／ AES-4id
・反射音が「どれだけ均一に散るか」の指向性の指標
・拡散体（QRD など）の性能比較・製品選定に使う
・室のシミュレーションには使わない
・d が高くても s が高いとは限らない（別の量）
この資料では以後すべて「散乱係数 s」で書く。
なお s は吸音率 α とは独立の量で、掛かる順番が決まっている。面に当たったエネルギーはまず α で吸われ、残った (1−α) のうち s の割合が拡散、(1−s) の割合が鏡面に向かう。
3

## Slide 5
導入のしかたは 5 通り
A〜C は音線法の中で解く。D は別の解法。E は係数を使わずモデルで表す
A
ベクトル法（VBS）
反射の向きを s に応じて散らす。
音線は 1 本のまま
B
確率的散乱
（モンテカルロ）
反射ごとに鏡面か拡散かを
くじで決める（Lambert）
C
2 次音源
（diffuse rain）
当たった面から受音点へ
直接エネルギーを送る
D
放射伝達
（radiosity / ART）
面と面のエネルギー交換を
先に解く。音線を使わない
E
幾何でつくる
係数を使わず、凹凸を
モデルの形で表す
このプログラムに当てはめると
・B と C は組み合わせて使うのが定石。ODEON・CATT・RAVEN はいずれもこの形をとっている
・A は実装がいちばん軽いが、後期残響の精度が伸びない（散乱が「向きのゆらぎ」に留まる）
・D は精度が高く受音点をいくつ置いても安いが、既存の音線法とは別系統になり、位相が扱えない
・E は係数を決めなくてよい代わりに、面が増えて計算が重くなり、低域の回折は依然として解けない
4

## Slide 6
方式 A — ベクトル法（VBS）
反射の向きを散乱係数に応じて散らす。音線は 1 本のまま
A
やること
鏡面反射の向きと、面の法線まわりの Lambert 分布の向きを、s : (1−s) で混ぜて1 本の反射方向を決める。音線の本数は増えない。
反射のたびに向きが少しずつ散るので、後期になるほど拡散した音場に近づく。
このプログラムで起きること
向きが鏡面から外れた時点で、虚音源バックトレースが経路を却下する。結果として 3 段目を外し、受音球に入った音線のエネルギーをそのまま数える「素の音線法」に戻すことになる。到達時刻の厳密さと、逆二乗則の検算が失われる。
観点
評価
理由
計算コスト
◎ 変わらない
音線の本数も反射回数も増えない
計算精度
△ 後期が伸びない
散乱が向きのゆらぎに留まり、エネルギーが拡散しきらない
s の設定
○ 面ごとに 1 つ
他方式と同じ。値の意味も同じ
モデル化
◎ 変更なし
いまの DXF のまま
既存コードへの影響
× 骨組みが変わる
虚音源バックトレースを外すことになる
5

## Slide 7
方式 B — 確率的散乱（モンテカルロ）
反射のたびに「鏡面か拡散か」をくじで決める。市販ソフトの標準的なやり方
B
やること
面に当たるたびに 0〜1 の乱数を引き、s 未満なら Lambert 分布で拡散、そうでなければ従来どおり鏡面。エネルギーは分けず、向きだけを切り替える。
音線 1 本あたりの手間は変わらず、本数を増やすほど真値に近づく。
このプログラムで起きること
A と同じく虚音源では検算できない。ただし「鏡面のまま来た経路」と「一度でも拡散した経路」を分けて持てば、前者は今までどおり虚音源で厳密に、後者はエネルギーだけで扱う、という住み分けができる。
観点
評価
理由
計算コスト
○ 本数が要る
ばらつきを抑えるのに音線を数倍にする必要がある
計算精度
◎ 後期まで合う
エネルギーが正しく拡散し、減衰が直線に近づく
s の設定
○ 面ごとに 1 つ
意味が明快（散る割合そのもの）
モデル化
◎ 変更なし
いまの DXF のまま
既存コードへの影響
△ 追加で済む
鏡面経路は今のまま残せる（住み分け）
6

## Slide 8
方式 C — 2 次音源（diffuse rain）
音線が面に当たるたび、その点から受音点へ直接エネルギーを送る
C
やること
当たった面を小さな 2 次音源とみなし、受音点が見えていればs・Lambert・距離減衰を掛けたエネルギーを直接足す。
受音球に当たるのを待たないので、同じ音線数でもばらつきが桁違いに小さい。
このプログラムで起きること
受音点ごとに可視判定が要るので、受音点が多いほど重くなる。ただし追跡そのものは受音点に依らない（F-6 と同じ理屈）ので、1 回の追跡で全受音点ぶんをまとめて足せる。B と組にして使うのが普通。
観点
評価
理由
計算コスト
○ 可視判定ぶん
反射のたびに受音点へ 1 本ずつ線を飛ばす
計算精度
◎ ばらつきが小さい
受音球の当たり外れに頼らないので少ない音線で収束する
s の設定
○ 面ごとに 1 つ
B と同じ値をそのまま使える
モデル化
◎ 変更なし
いまの DXF のまま
既存コードへの影響
△ 追加で済む
追跡ループに足し込みを 1 つ入れる形
7

## Slide 9
方式 D — 放射伝達（radiosity / ART）
面と面のエネルギー交換を先に解く。音線を使わない別系統の解法
D
やること
面を細かく分け、面どうしがどれだけ見えているか（形態係数）を先に計算しておき、エネルギーを時間を追って回す。完全拡散を前提にした古典的な解法で、鏡面成分は別に足す必要がある。
このプログラムで起きること
いまの音線法・虚音源法とはほぼ別のプログラムになる。一方で受音点をいくつ置いても追加コストがほぼ無いので、音圧分布を面で見たい用途とは相性がよい。
観点
評価
理由
計算コスト
△ 前処理が重い
形態係数は面数の 2 乗。ただし 1 度作れば使い回せる
計算精度
○ 拡散が強い室で良い
散乱が小さい室・鏡面が効く室では単独では合わない
s の設定
△ 面の分割にも依る
完全拡散が前提なので、s を部分的に反映する工夫が要る
モデル化
△ 面を細かく割る
パッチ分割の粗さが精度を左右する
既存コードへの影響
× 別系統
音線法とは別に作ることになる
8

## Slide 10
方式 E — 幾何でつくる（係数を使わない）
凹凸をモデルの形そのもので表す。階段教室の反射板・段床はすでにこの形
E
やること
散乱係数を与えず、リブ・段・什器などを面として作図する。音線は形のとおりに散るので、係数の妥当性を悩まなくてよい。
階段教室の反射板（7 枚・ピッチ 2.0 m）と段床はすでにこの形になっている。
この方式だけでは足りない理由
幾何音響は回折を解かない。波長が凹凸と同じ大きさになる低・中域では、実際は縁で回り込むのに、計算では鏡のように跳ね返る。作図を細かくしても、この誤差は小さくならない。
観点
評価
理由
計算コスト
× 面数が増える
面数に比例して交差判定が重くなる
計算精度
△ 低域が合わない
回折を解かないので、波長が凹凸に近い帯域で外れる
s の設定
◎ 不要
決めるべき係数が無い
モデル化
× 作図の手間
什器・リブまで作図してもらう必要がある
既存コードへの影響
◎ 変更なし
いまのプログラムのまま使える
9

## Slide 11
方式の比較（一覧）
◎ 良い ／ ○ 実用になる ／ △ 条件つき ／ × 難しい
A ベクトル法
B 確率的散乱
C 2 次音源
D 放射伝達
E 幾何でつくる
計算コスト
◎ 変わらない
○ 音線を増やす
○ 可視判定ぶん
△ 前処理が重い
× 面数が増える
計算精度（後期残響）
△
◎
◎
○
△ 低域が弱い
s の設定の難しさ
○
○
○
△
◎ 不要
モデル化の手間
◎ なし
◎ なし
◎ なし
△ 面を割る
× 作図が要る
既存コードへの影響
× 骨組み
△ 追加
△ 追加
× 別系統
◎ なし
位相（複素和）の維持
×
△ 住み分け可
△ 住み分け可
×
◎ そのまま
市販ソフトでの採用
ODEON
ODEON / CATT / RAVEN
ODEON / CATT
研究・一部製品
共通の前処理
読み方
後期残響を直すのが目的なので、精度の行で ◎ が付く B と C が本命。どちらも単独より組み合わせたほうが素直で、市販ソフトもそうしている。E は係数を決めなくてよい利点があるので、B・C と併用して「作図した凹凸には小さい s」という使い分けになる。
10

## Slide 12
他のソフトはどうしているか
★内部仕様は版で変わる。公開資料・論文から読み取れる範囲の整理
ソフト
早期反射
後期残響
散乱の入れ方
回折
散乱係数の入力
ODEON
虚音源（次数で切替）
音線 ＋ 2 次音源
向きを混ぜる（VBS） ＋ diffuse rain
縁の回折を別に足す
面ごと・周波数別 ＋ 面の大きさから自動補正
CATT-Acoustic
虚音源
コーン追跡（ランダム化）
確率で切替 ＋ 分割 アルゴリズムを選ぶ
限定的
面ごと・周波数別
RAVEN
虚音源 ＋ 可聴判定
確率的な音線
確率で切替 ＋ diffuse rain
回折モデルを選べる
面ごと・周波数別
EASE / AURA
虚音源
音線・粒子
確率で切替
限定的
面ごと
Olive Tree Lab
虚音源
虚音源 ＋ 回折
★散乱係数に頼らない
陽に解く（縁の 2 次音源）
原則使わない
Treble
低域は波動（DG-FEM）
高域は幾何音響
高域だけ散乱係数
低域は波動が自然に解く
高域だけ
共通しているのは 2 つ
① 早期は虚音源で厳密に、後期は確率的に、という住み分け。② 散乱は面ごとの係数として周波数別に持たせる。★どのソフトも「散乱を入れずに後期残響を出す」ことはしていない。
11

## Slide 13
主要な 3 本をもう少し詳しく
このプログラムが合流するとしたら ODEON / RAVEN の系統になる
ODEON
デンマーク工科大の系統
・反射次数 TO で早期／後期を切り替える
・★VBS：鏡面方向と Lambert 方向を s : (1−s) で混ぜて 1 本にする
・★diffuse rain：当たった面から受音点へ直接送る
・面の大きさから縁の散乱を自動で足す（大きい面ほど小さい）
・既定値は平滑 0.05 / 客席 0.7
CATT-Acoustic
スウェーデン・Dalenbäck
・音線ではなくコーン（円錐）を飛ばす
・後期はランダム化して尾を補正する（randomized tail）
・アルゴリズムを用途で選ぶ（結合空間・長い室で変える）
・★散乱係数は周波数別に必須入力。自動推定の補助もある
・面が大きいほど散乱を見込む、という考え方は ODEON と同じ
RAVEN
アーヘン工科大の系統
・虚音源に可聴判定をかけて早期を厳密に出す
・後期は確率的な音線で、受音は diffuse rain
・★ISO 17497-1 の測定法（回転試料法）を作った研究室
・回折モデルを別に選べる（散乱と回折を分けて扱う）
・実時間の可聴化を前提に組まれている
★3 本とも「虚音源で早期・確率で後期」。違うのは散乱の表し方（向きを混ぜるか、くじで切り替えるか）と、回折をどこまで別扱いするか。
12

## Slide 14
やり方の違いは、この 4 つの分かれ目に集約される
どのソフトも扱う問題は同じ。選び方が違うだけ
1
早期と後期の境目をどこで切るか
反射次数で切る（ODEON の TO など）／★散乱したかどうかで切る
次数で切ると「低次でも散乱した音」を鏡面として扱ってしまう。散乱で切るほうが物理に素直で、このプログラムにも合う
2
散乱をどう表すか
向きを混ぜる（VBS）／くじで切り替える（確率）／エネルギーを分ける（分割）
向きを混ぜるのがいちばん軽いが後期が伸びない。くじは本数が要るが正しく拡散する。分割は正確だが音線が指数的に増える
3
受音をどう拾うか
受音球に当たるのを待つ／★2 次音源で受音点へ直接送る（diffuse rain）
待つ方式は音線が足りないとばらつく。直接送る方式は可視判定のぶん重いが、同じ本数で桁違いに滑らかになる
4
回折をどうするか
散乱係数に押し込める／縁の回折を陽に解く／低域は波動解法に任せる
幾何音響は回折を解かない。押し込めるのが実務の主流だが、低域では原理的に限界がある（Treble が低域を波動にしているのはこのため）
★このプログラムの提案（B＋C）は、1 を「散乱したかどうか」、2 を「くじ」、3 を「直接送る」、4 を「押し込める」に置いた形。
13

## Slide 15
このプログラムはいまどこにいるか
虚音源の厳密さは他にない強み。足りないのは後期の散乱だけ
いま — 鏡面だけの虚音源法
・早期も後期も虚音源で厳密に解いている
・★この形のソフトは市販には無い（どれも後期は確率的）
・だから初期反射の指標（EDT・C50・STI）は強い
・だから後期残響（T20・T30）だけが構造的に外れる
提案後 — ODEON / RAVEN の系統へ
・鏡面経路は虚音源のまま（強みを残す）
・散乱経路は確率＋2 次音源でエネルギーとして足す
・★他社が反射次数で切るところを「散乱したか」で切る
・低域の干渉を見る使い方はそのまま残る
他社と同じにはしない部分
市販ソフトは早期も統計的な近似に寄せているが、このプログラムは**虚音源で厳密に解く**という作りを持っている（逆二乗則が厳密に再現され、伝達関数で干渉が見える）。散乱を足すときも、この部分は薄めない。
裏返せば
・散乱を入れないまま後期残響を出しているソフトは他に無い。いま T20 / T30 が合わないのは、実装の誤りではなく**まだ持っていない機能**のため
・逆に、初期反射・低域のモード検討は他社より厳密にできている
14

## Slide 16
このプログラム固有の論点 — 位相をどう扱うか
インパルス応答は位相を持つ複素和（査読論文 式(2)）。散乱音には決まった位相が無い
いま守れていること
・残響時間・明瞭度は干渉を含んだ波形から出ている
・伝達関数で干渉が見える（低域のモード検討に使っている）
・逆二乗則が厳密に再現される（実装の物差し）
・音圧レベル・STI はエネルギー和（指標の定義どおり）
散乱を入れると
・散乱音は経路長が確率的に決まるため位相が定まらない
・無理に複素和へ入れると、偽の干渉が出る
・実務では「散乱成分はエネルギーで扱う」のが標準
・低域のモード検討には散乱音をそもそも入れない
提案：早い部分は今のまま、遅い部分はエネルギーで
鏡面のまま届いた経路は虚音源で厳密に解き、複素和に入れる（いまと同じ）。一度でも拡散した経路はエネルギーだけを持たせ、後期の減衰として足す。こうすれば、低域の干渉を見る使い方と、残響時間を読む使い方の両方が成り立つ。
★この切り分けは「何次反射まで」ではなく「散乱したかどうか」で決めるのが素直。
15

## Slide 17
入れるとしたらこの順番
いきなり全部を作らない。各段で「何が良くなったか」を数字で確かめながら進める
0
物差しをつくる
散乱が無いいまの状態で、曲率 C・ξ・T20/T30 を
基準値として控える。比較対象が無いと良し悪しが判定できない
着手は軽い
1
B＋C を入れる
確率的散乱と 2 次音源。鏡面経路は虚音源のまま残し、
散乱経路はエネルギーだけで後期に足す
ここが本体
2
s を面ごとに持たせる
条件表に「散乱率」の列を足し、材料ごとに周波数別で持つ。
吸音率と同じ仕組みに乗せられる
入力の整備
3
校正と検証
実測のある室（階段教室）で T20・T30・曲率・ξ を突き合わせ、
s の妥当な範囲を決める
ここまでで実用
★段 1 まで入れれば T20 / T30 が読めるようになる見込み。段 2・3 は精度を詰める作業。
16

## Slide 18
散乱係数の決め方 — 考え方
測るのが本筋（ISO 17497-1）。実務では目安から入れて、実測に合わせて校正する
1
凹凸の深さと波長
凹凸の深さが波長の 1/4 前後、幅が波長と同程度のときに散乱が最大になる。波長がそれより十分長ければ面は平らに見え、s はほぼ 0 になる。
→ s は高い周波数ほど大きい。
2
面の大きさ（縁の効果）
面が波長に比べて小さいほど、縁での回り込みが効いて実効的な散乱が増える。★このプログラムは同一平面パッチで大きな面にまとめるので、縁の効果はいっそう表現されない。s で補う対象になる。
3
二重に数えない
作図で凹凸を表した面に、さらに大きな s を与えてはいけない。階段教室の反射板・段床はすでに形で表されているので、ここに与えるのは表面の粗さぶんだけ。
実務での決め方（順番）
① 材料の種類から目安を入れる（次ページ）
② 全面に最低 0.05〜0.1 は入れる。★s = 0 にしない
③ 実測のある室で T20・T30 を合わせて校正する
④ 合わないときは吸音率より先に s を疑う
なぜ s = 0 にしてはいけないか
完全な鏡面反射は現実には存在しない。s = 0 は減衰を不自然に長く・曲げる方向に働き、まさにいま階段教室で起きている状態になる。実測と比べる前提なら、平滑な面でも 0.05 程度は入れておくのが通例。
17

## Slide 19
散乱係数の目安（実務で使われている値）
★確定値ではない。出発点として入れ、実測に合わせて校正する前提の数字
面の種類
125 Hz
250 Hz
500 Hz
1 kHz
2 kHz
4 kHz
備考
平滑な面（ガラス・塗装コンクリート・ボード）
0.02
0.02
0.03
0.04
0.05
0.05
ほぼ鏡面。0 にはしない
わずかな凹凸（目地・浅いリブ・見切り）
0.05
0.06
0.08
0.10
0.12
0.15
一般的な内装面
粗い面（石積み・打放し・格天井）
0.10
0.15
0.20
0.30
0.40
0.45
深さ数 cm の凹凸
棚・設備・什器が並ぶ面
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.60
作図しない場合の代用
段床（段鼻が露出。作図していない場合）
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.70
作図済みなら 0.1 以下
客席・椅子・人
0.50
0.60
0.60
0.70
0.70
0.70
市販ソフトの既定も 0.6〜0.7
拡散体（QRD など）
0.40
0.60
0.80
0.90
0.90
0.90
製品資料があればそちらを優先
使うときの注意
・高い周波数ほど大きい、という傾きだけは必ず持たせる（定数で置かない）
・吸音率と違い、s は測定データが手に入らないことが多い。「材料の種類 → 目安 → 校正」で運用するのが前提
・s を 0.1 変えると後期残響は動くが、初期反射（EDT・C50・STI）はあまり動かない。校正は T20 / T30 と曲率を見て行う
18

## Slide 20
階段教室に当てはめると
いまのモデルは形がよく作り込まれているので、与えるべき s は小さめになる
レイヤ（面）
作図の状態
与える s（1 kHz）
考え方
反射板（7 枚・ピッチ 2.0 m・傾き 14°）
形で表現済み
0.05〜0.10
ルーバーの効果は幾何で出る。粗さぶんだけ
床_段床
段で表現済み
0.05〜0.10
同上。作図していなければ 0.6
GW（反射板上のプレナム）
平面
0.10〜0.30
繊維面。ただしほぼ吸われるので効きは小さい
天井ボード・ボード
平面
0.05〜0.10
一般的な内装面
ガラス・ガラス_食堂
平面
0.02〜0.05
平滑。0 にはしない
客席（人・椅子）
未作図
0.60〜0.70
★満席条件を入れるならここが効く
いちばん効くのは「のど」— 反射板の隙間
500 Hz で吸音の 71 % がプレナムの中にある。客席側とプレナムが反射板の隙間だけでつながった結合空間になっており、残響を決めているのは吸音力ではなく隙間の通りやすさ。散乱を入れると、この出入りの量が変わる。★つまり階段教室では s の効き方が他の室より大きい。校正は必ずこの室で行うべき。
19

## Slide 21
入れたあと、何をもって「正しい」とするか
散乱は当て込みができてしまうので、判定の基準を先に決めておく
曲率 C が小さくなること
いま 125〜4 kHz で 10 % 超。散乱が効けば数 % に収まるはず
非線形性 ξ が 10 以下に入ること
ISO 3382-2 の目安。いま 10〜25。読んでよい帯域かどうかの判定にそのまま使える
T20 と T30 の差が縮むこと
いま T20 < T30 < RTany と開いている。散乱が入れば揃う方向に動く
EDT・C50・STI がほとんど動かないこと
★これが動くようなら入れ方を間違えている。初期反射は散乱にあまり依らない
逆二乗則の検算が通り続けること
反射面が無ければ Lp = Lw − 20log10 d − 11 に厳密一致する、という物差しを壊さない
★実測が無い室で s を動かして合わせにいくのは危険。校正は実測のある室で行い、他の室へはその値を持ち込む。
20

## Slide 22
まとめ
判断していただきたいこと
散乱を入れないと T20 / T30 は読めないまま
EDT・C50・STI は使える。残響時間だけが構造的に外れている
本命は B（確率的散乱）＋ C（2 次音源）
市販ソフトと同じ形。鏡面経路は虚音源のまま残せるので、いまの強みを壊さない
位相は「散乱したかどうか」で切り分ける
鏡面は複素和のまま、散乱はエネルギー。低域のモード検討と残響の両立ができる
s は 0 にしない。0.05〜0.1 を下限に、高域ほど大きく
階段教室は形が作り込まれているので小さめ。ただし未作図の客席は 0.6〜0.7
次にやること：段 0（散乱の無い状態の曲率・ξ・T20 / T30 を基準値として控える）
21